## Slide 1
Scenario tool development
WP6.11 Spatial load analysis

## Slide 2: Osatehtävät

## Slide 3: Alueellinen sähkönkulutusanalyysi ja ennustaminen (aluekäsittelyn osuus 1)

## Slide 4: Osatehtävät (Aluekäsittely 1)

## Slide 5: Tarkastelualueiden muodostaminen
Alueiden määrittäminen:
  vakioalueet (asema- ja yleiskaavat, kaupunginosat, kaupunginosa-alueet, karttalehtijako, ruutujako jne.) muodostetaan graafisesti rajaten ja tallentaen tietokantaan (toiminnot käyttöliittymän valikoissa)
  päämuuntajien syöttöalueet muodostetaan laskennan yhteydessä ja tallennetaan tietokantaan
  istunnon aikana dynaamisesti muodostettavat alueet muodostetaan rajaamalla haluttu alue kartalta ja muodostettu alue on käytössä istunnon ajan (+ mahdollisuus tallentaa suunnitelmaan)

## Slide 6: Tarkastelualueiden muodostaminen
Alueiden hierarkisuuden määrittäminen (tasot)
  Jotta tiedot alueiden välillä siirtyisivät oikein, täytyy alueiden keskinäinen hierarkia määrittää ensin (esim. taulukossa aluetyyppi + hierakianumero)
  hierarkian (alin taso liittymä) mukaan (kulutus)tiedot periytyvät alemmalta tasolta ylemmälle, ylemmällä tasolla lisätty kulutus näkyy kohdentamattomana alemmilla tasoilla

## Slide 7: Tarkastelualueiden käsittely
  Alueen muokkausmahdollisuus
    Alueet ovat aktiivisia kohteita, joihin voidaan kohdistaa vähintään seuraavat toiminnot:
      Valitse, Lisää, Poista, Muuta, Jaa, Yhdistä
      Jaossa ja yhdistämisessä pitää ottaa huomioon myös alueen (kulutus)tietojen muuttaminen pinta-alamuutosten suhteessa
  Uusien alueiden tallennusmahdollisuus suunnitelmiin
    historia-käsittely mahdollistaa paluun jonkin tietyn skenaarion tarkasteluun

## Slide 8: Tarkastelualueiden tiedot
Alueiden tiedot: pinta-ala, rak.oikeus, rakennettu p-ala, käyttötyyppi jne saadaan kaavoista & kiinteistötiedoista
Eri tietolähteistä saatavan infon tarkastelu yhdistäminen (& tarkistus) ja VTJ:ssä

## Slide 9: Liittymä- ja kulutustietojen käsittely
Verkkotietojärjestelmästä
  Huipputeho (arvioitu+laskettu)
  Käyttöpaikan tiedoista vuosienergiat, s-käyttöryhmät, kuluttajien lukumäärät …
Tietojen muuttaminen eri skenaarioiden tarpeiden mukaan

## Slide 10: Liittymä- ja kulutustietojen käsittely
Verkkotietojärjestelmästä
  myös kiinteistötiedot (VTJ:ssä linkitettynä liittymille)

## Slide 11: Osatehtävät (Kuormitusosuus 1)

## Slide 12: Valitaan aluejako
Aluejako valitaan pudotusvalikosta:
  asema- ja yleiskaava
  kaupunginosa
  kaupunginosa-alue
  kaupungin määrittelemä pienalue
  karttalehtijako
  joku muu ruutujako ?

## Slide 13: Valitaan aluejako
Aluejako valitaan pudotusvalikosta:
  pysyvä aluejako (esim. kaupunginosa-alueet; kiinteä ruutujako)
  pysyvä, hitaasti kehittyvä aluejako (sähköasemien jakelualueet)
  vaihtuva aluejako
  pääkäyttäjä määrittelee, minkä lajiset alueet muodostavat tarkastelussa käytettävät aluejaot

## Slide 14: Valitaan tarkastelutaso
Tarkastelutaso valitaan pudotusvalikosta:
  Käyttäjäryhmittäin
  Liittymittäin
  Liittymätyypeittäin ?
  tms. ?

## Slide 15: Kulutus- ja ominaiskulutus
Vuosienergia kWh
Pinta-ala m2
Ominaiskulutus kWh / m2
Vuosittainen huipputeho kW ?
Ominaiskulutus kW / m2 ?
ominaiskulutukset (energiatehokkuuden kehittyminen) (per capita, per kerrosala, per kuutio,…)

## Slide 16: Alat, energiat ja kulutusryhmät 1

## Slide 17: Alat, energiat ja kulutusryhmät 2

## Slide 18: Vertailu edelliseen kauteen
Taulukossa
  Edellinen vuosi vs. edellinen liukuva 12 kk
  Jatkuva kuukausittainen seuranta
  Seuranta-alueet ja -ryhmät (?) stabiileja
  korjaamattomat energia- ja teholukemat
  lämpötila- ja kalenterikorjatut energia- ja teholukemat
Graafisesti (valituille taulukon riveille päällekkäiset tehokäyrät)

## Slide 19: Vertailu edelliseen kauteen
Taulukossa
  todellinen, absoluuttinen muutos
  normeerattu muutos
  profiilin muutos (vuosienergiassa / kk-energiassa / vrk-energiassa (mikä viikonpäivä) / tuntienergiassa (mihin aikaan)
  Kulutusmuutokset
    prosentteina?
    kWh?
    kW?

## Slide 20: Vertailu edelliseen kauteen
Graafisesti (valituille taulukon riveille päällekkäiset tehokäyrät)

## Slide 21: Kulutuksen kasvuprosentti kaupunginosittain

## Slide 22: Mittausten prosessointi
Lämpötilan ja kalenterin vaikutuksen eliminointi/huomiointi.
Muuta?

## Slide 23: Uudet sähkökäyttösovellukset
Kuormitusmallien luonti

## Slide 24: Kuormitusmallit
SLY-tyyppisiä indeksisarjoja
parannettu lämpötilakorjaus?
  Nykyään:
    (OutIndex + kt * (T - Tdef)) * InIndex
  Muita mahdollisuuksia:
    (1 + kt * (T - Tdef)) * OutIndex * InIndex
    OutIndex * InIndex + kt * (T - Tdef)

## Slide 25: Alueellinen sähkönkulutusanalyysi ja ennustaminen (aluekäsittelyn osuus 2)

## Slide 26: Osatehtävät (Aluekäsittely 2)

## Slide 27: Alueittainen kulutusennuste
Tarkastelualueen valinta:
  vakioalueet tietokannasta
  muodostetaan dynaamisesti istunnon aikana
  hierarkian (alin taso liittymä) mukaan (kulutus)tiedot periytyvät alemmalta tasolta ylemmälle, ylemmällä tasolla lisätty kulutus näkyy kohdentamattomana alemmilla tasoilla
  Alueen muokkausmahdollisuus
    Valitse, Lisää, Poista, Muuta, Jaa, Yhdistä
  Uusien alueiden tallennusmahdollisuus suunnitelmiin
    historia-käsittely

## Slide 28: Alueittainen kulutusennuste
Kehitysskenaarion määrittäminen:
  Miten maankäyttö muuttuu ajan kuluessa
  Miten sähkönkäyttö muuttuu alueellisesti
    Nykyisen muutos
    Uudet sähkönkäyttötyypit
  Miten väestö muuttuu alueellisesti
    Vaikutus sähkön käyttöön
  Skenaarioiden mallinnus:
    Toteutunut kulutus lähtötietona/-kohtana
    Tulevan rakentamisen muutokset
    Lämmitystapojen muutos alueella
    Alueellisten tyyppikäyrien muokkaukset
    Vakiokerrointen muutosten vaikutus
  Skenaarioiden käsittely:
    historia-käsittely eri skenaarioiden vertailua varten
      lähtötiedot & tulokset talteen suunnitelmiin

## Slide 29: Tulevan rakentamisen skenaario
Alueen valinta
Toteutuneen rakennuskannan määritys
  Aluekohteen kiinteistötiedoista kiinteistöittäin
  Kiinteistö- ja varantotiedoista myös potentiaali eli käyttämätön rak.oik.
Aluekohteen nykyiset ominaiskulutukset
  Liittymä –, käyttöpaikka- ja kiinteistötiedoista
Alueellisen summakäyrän muodostus
  Käyttäjäryhmittäiset tyyppikäyrät
Tulevan rakentamisen vaikutus alueellisesti
  Potentiaali x ominaiskulutus per ryhmä (asuminen, toimitilat …)

## Slide 30: Aluekohteen hierarkia
3A
2A
2B
1A
1B
1C
100 m2 S
(100 m2 S)
S = Sähkölämmitys
K = Kaukolämmitys
T = Tuulivoima
50 m2 S
(100 m2 S)
100 m2 K
Suluissa olevat arvot kuvaavat jäljellä olevaa rakennusoikeutta
100 m2 S
(100 m2 S)
50 m2 S
100 m2 K
(100 m2 S)
150 m2 S
100 m2 K
(200 m2 S)
Alimman tason (taso 1) kohteet ovat liittymiä
Kohdentamaton:
+100 m2 S
-50 ’yksikköä’ T
Tuotanto on merkitty negatiivisena kuormana
Kohdentamaton:
+100 m2 S
-50 ’yksikköä’ T

## Slide 31: Tulevan rakentamisen skenaario

## Slide 32: Lämmitystapamuutosten skenaario
Alueen valinta
Nykyisten lämmitystapojen analysointi
  lukumäärät
  energiamäärät
  prosenttiosuudet/jakaumat
Muutosten mallintaminen
  Lukumääriä tai prosenttiosuuksia muuttamalla (joko taulukkoon tai aluekohteen tietoihin suoraan)

## Slide 33: Aluekohteen käyttöliittymän/syöttötietojen määrittelyä
Yllä oleva kuva esittää yhden aluekohteen neliötiedot ja mahdollistaa niiden muokkauksen
Varanto määritellään ryhmälle (tässä esimerkissä sähkölämmitys)
  Ennuste tulee laatia niin, että se määrittelee mihin sähkölämmitys-ryhmän profiileista uudet neliöt kuuluvat
Tässä esitetty esimerkiksi vuosi 2020, mutta aikaportaita voi olla useita
Kohta +/- on tarkoitettu käyttäjän tekemiin lisämuokkauksiin suhteessa ennusteessa määriteltyihin arvoihin (ennusteen arvot ovat muokattu versio kaavoitustiedoista)
Ryhmä | Profiili | Nykytila |  | 2020 |  |  | 
 |  | Rakennettu | Varanto | Lisäys ennusteesta | +/- | Rakennettu | Varanto
Sähkölämmitys |  | 100 | 1500 | 500 | 0 | 600 | 1000
 | Sähköl., vanha | 100 | #N/A | 0 | 0 | 100 | #N/A
 | Sähköl., uusi | 0 | #N/A | 500 | 0 | 500 | #N/A

## Slide 34
Skenarioinnin aluejako
Salmenkallio
Työpaikka-alue 1
Keskustoimintojen alue
Asuinalue
Työpaikka-alue 2
Rakentamaton alue
Kerrosala- skenario 2015
Kerrosala- skenario 2020
Tyyppi 1
Tyyppi N
. . .
Tyyppi 1
. . .
Tyyppi N
Kuormituskäyrä-skenario 1 / Tyyppi N
Kuormituskäyrä-skenario 2 / Tyyppi N
Kuormituskäyrä-skenario 3 / Tyyppi N
Käyrän segmenttien skenaariot
Käyrän segmenttien skenaariot

## Slide 35: Osatehtävät (Kuormitusosuus 2)

## Slide 36: Kulutuksen kohdennus verkkoon
PJ-liittymien luonti pienimmille kaava-alueille
Päämuuntajien syöttöalueiden muutokset
Päämuuntajien kuormittuminen
Johtojen digitointi
Johtojen kuormittuminen